Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от  22.11.2017   № 115

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО» НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

2017 год

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «сельское поселение Лемпино» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2027 года (далее – схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». |
| Заказчик Схемы | Администрация муниципального образования «сельское поселение Лемпино» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Разработчик Схемы | ИП Юсупова Д.В., г. Екатеринбург |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Схема будет реализована в период с 2018 по 2027 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства - 2018-2022 годы Второй этап строительства - 2023-2027 годы |
| Цели и задачи Схемы Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года; увеличение объемов оказание услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; снижение вредного воздействия на окружающую среду. строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; реконструкция и приведение в нормативном состоянии существующих систем водоотведения; при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. создание современной коммунальной инфраструктуры. повышение качества предоставления коммунальных услуг. снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; строительство канализационные очистные сооружения |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования схемы составляет 83,5 млн. руб., в том числе: 71,96 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 11,09 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджета и внебюджетных источников. |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования «сельское поселение Лемпино» |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 10 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Генеральный план сельского поселения Лемпино;

- Проект схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района до 2024гг;

- информация, предоставленная ОКК.

Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт схемы	2

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО» НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории Сельского поселения Лемпино на эксплуатационные зоны	14

1.1.1.	Описание территорий Сельского поселения Лемпино, не охваченных централизованными системами водоснабжения	15

1.1.2.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.1.3.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

1.1.5.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	16

1.1.6.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	18

1.1.7.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	18

1.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Сельского поселения Лемпино	20

1.1.9.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	20

1.2.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	20

1.2.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	21

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	21

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	21

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Сельского поселения Лемпино	24

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	24

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	24

3.2.	Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам	26

3.3.	Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Сельского поселения Лемпино	26

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	26

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	28

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Сельского поселения Лемпино	29

3.7.	Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды	29

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	32

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической 
воды		32

3.10.	Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической
 воды		33

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	33

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке	34

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	34

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	34

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	34

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	35

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	39

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	40

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	40

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	41

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	41

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	41

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	41

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	42

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	42

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоснабжения	48

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	51

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО» НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

1.	Существующее положение в сфере водоотведения Сельского поселения Лемпино	53

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения Лемпино и деление территории Сельского поселения Лемпино на эксплуатационные зоны	53

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	53

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	53

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	53

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	53

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	53

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	54

1.8.	Описание территорий Сельского поселения Лемпино, не охваченных централизованной системой водоотведения	54

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы Сельского поселения Лемпино	54

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	54

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	54

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	55

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	55

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	55

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Сельского поселения 
Лемпино	55

3.	Прогноз объема сточных вод	56

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	56

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	56

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	56

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	57

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	57

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	57

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	58

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	58

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	58

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	58

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	58

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения Лемпино, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	59

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	59

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	60

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	60

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	63

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	64

8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	65

ГЛАВА 1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО» НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории Сельского поселения Лемпино на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Сельского поселения Лемпино происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей сельских территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения Поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время ответственность за водоснабжение Сельского поселения Лемпино (далее-Поселение) лежит на ПМУП «УТВС». Источником водоснабжения является подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных скважин и колонок; пожарных гидрантов и водопроводных сетей. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов Поселения, не соответствует по основным эпидемиологическим параметрам согласно предоставленных данных ПМУП «УТВС».

В состав Сельского поселения Лемпино входит одна эксплуатационная зона водоснабжения:

- село Лемпино.

Описание территорий Сельского поселения Лемпино, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В Поселении существуют территории, не охваченные ЦСВ.

Водоснабжение этих территорий осуществляется из автономных нецентрализованных систем водоснабжения – шахтных колодцев, водоразборных колонок и прочих, а также подвозом воды автоцистерной с очистных сооружений поселка городского типа Пойковский.

В поселке Лемпино 74 индивидуальных жилых дома не имеют системы централизованного водоснабжения.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В настоящее время единственной ЦСВ поселка Лемпино является ЦСВ из подземных водоразборных скважин №1 и №2.

На территорию поселка Лемпино осуществляется подвоз питьевой воды автотранспортом с ВОС поселка городского типа Пойковский.

На территории Поселка оборудована локальная система водоочистки для продажи очищенной питьевой воды по ул. Промышленная. Ёмкость для исходной воды составляет 800 литров. В состав станции химдозации входит химнасос пропорционального дозирования Aqua HC150.

Основные составляющие ЛОС:

- Станция химдозации;

- Насосная станция;

- Комплекс аэрации с автоматическим клапаном управления;

- Комплекс циркуляции воды в емкости исходной воды;

- Система фильтрации с автоматическим клапаном управления;

- Система ионообменная с автоматическим клапаном управления;

- Система сорбционной очистки с ручным клапаном управления;

- Фильтр «тонкой» очистки;

- Система УФ обеззараживания воды и озонирования

- Емкость очищенной воды;

- Насосная станция для подачи воды в водовоз;

- Автомат по розливу воды, водомерный узел.

В южной части поселка Лемпино по ул. Солнечная, ул. Кедровая, ул. Дорожная расположены водоразборные колонки, в северной части – по ул. Советская, ул. Северная.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Централизованное водоснабжение сельского поселения Лемпино предусмотрено от подземных водозаборов.

На территории действует 2 артезианские скважины. Характеристика источников водоснабжения представлена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Характеристика источников водоснабжения

| № п.п. | Название (номер) скважины | Дата ввода объекта в эксплуатацию | тип насоса / кол-во | Дебет скважины, м3/час | Производительность, м3/час | Напор, м. | Мощность эл.двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водозаборная скважина 1, ср 371 | 14.12.1987 | ЭЦВ 8-25-100 / 1 | 40 | 25 | 100 | 11 |
| 2 | водозаборная скважина 2, ср 372 | 30.12.1987 | ЭЦВ 8-40-90 / 1 | 40 | 40 | 90 | 16 |

Коммутация трубопроводов и оборудование станции снабжены соответствующей запорной, регулирующей, измерительной, пусковой и предохранительной арматурой. Пуск и остановка насосов осуществляется в автоматическом режиме.

Объём забранной воды из артезианской скважины № 1 учитывается водосчетчиком типа ВСКМ 90-50 Ф, на артезианской скважине № 2 - водосчетчиком типа ВСХН-50.

Резервным источником энергоснабжения (ДЭС АДД-125 мощностью 125квт) оснащены две артезианские скважины №1, 2. Электроснабжение артезианских скважин осуществляется по двум независимым фидерам.

В 2016 году произведен ликвидационный тампонаж Артезианской скважины №3 (СР-324) в соответствии с требованиями утвержденного «Плана санитарных мероприятий по организации ЗСО на водозаборе Лемпино».

Наружная пожарная система водоснабжения представлена в составе 12 пожарных гидрантов, расположенных на сетях системы водоснабжения. В составе системы пожаротушения сконструированы 4 пожарных водоёма с двумя подземными резервуарами 60м3 каждый.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Воды пресные с минерализацией 0,15 г/л, минерализация складывается из содержания основных ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов.

В гидрогеологическом плане территория поселка относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Для водоснабжения используются Атлымский водоносный комплекс, который имеет большие мощности водовмещающих пород, высокую водообильность, хорошую защищенность от поверхностного загрязнения толщей олигоцен-четвертичных пород, удовлетворительные показатели качества.

На территории сельского поселения Лемпино в составе ЦСВ отсутствуют станции очистки и подготовки воды.

Для повышения качества питьевой воды и ее соответствия нормативным требованиям необходимы определенные методы очистки, обеспечивающие обезжелевание, и очистка воды от трудно окисляемых органических соединений, являющихся источником неприятных привкусов и запахов.

Таблица 1.5.1

Данные по качеству питьевой воды гигиеническим нормативам

| Наименование показателя | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Место отбора проб воды - артскважина №1 сс. Лемпино |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Исследования, выполненные ХАЛ ПМУП "УТВС" |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 5,8 | 30 | 4,7 |
| цветность | град. | 20 | 84 | 166 | 44 |
| запах | баллы | 2 | 2 | 2 | 1 |
| привкус | баллы | 2 | 2 | 2 | 1 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 | 13,3 | 15,3 | 9,4 |
| pH | ед. PH | 6,09 | 6,73 | 6,8 | 6,72 |
| жесткость | °Ж | 7 | 4,91 | 5,5 | 4,8 |
| хлориды | мг/дм3 | 350 | 7,61 | 7,1 | 8,8 |
| окисляемость перманганата | мг/дм3 | 5 | 7,1 | 9,76 | 13,4 |
| сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 661 | 388 | 871 |
| нитраты | мг/дм3 | 45 | <0,45 | 0,42 | 0,36 |
| нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,035 | 0,043 | 0,006 |
| азот аммония | мг/дм3 | 2 | 13,69 | 8,4 | 7,4 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | <0,04 | 0,074 | 0,058 |
| сульфаты | мг/дм3 | 500 | 24,9 | 12,8 | 31 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | 0,056 | 0,067 |
| Исследования, выполненные ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе" |
| фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,29±0,029 | 0,15±0,015 | 0,26±0,025 |
| фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| общая радиоактивность-альфа | бк/л | 0,1 | 0,12±0,05 | 0,04±0,002 | <0,05 |
| общая радиоактивность-бетта | бк/л | 1 | 0,23±0,05 | 0,23±0,03 | <0,2 |
| ТКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| ОКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| ОМЧ | число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Исследования, выполненные ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" |
| РНК Ротавируса группы А | фильтр | не доп. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| РНК Астровируса | фильтр | не доп. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| РНК Норовируса 2 генотипа | фильтр | не доп. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Данные по качеству питьевой воды гигиеническим нормативам представлены в таблицах 1.5.1.

Показатели «Мутность», «Цветность», «Железо», «Азот аммония» превышают в разы нормативный гигиенический показатель. Нормативные показатели не соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН.

Контроль качества холодной водопроводной воды в сети водоснабжения производится в соответствии с утвержденным графиком и договором.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Повышающие насосные станции на территории Сельского поселения Лемпино отсутствуют.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Структура схемы сетей водоснабжения Поселения представлена закольцованным типом сетей, соответствующим 1-й категории надежности водоснабжения населенного пункта с численностью населения менее 1,0 тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.

Таблица 1.7.1

Технические показатели сетей водоснабжения

| № | Показатель | Ед. измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность водопроводной сети | м3/час | 65 |
| 2 | Одиночное протяжение водоводов | км | 3,4 |
| 2.1. | В том числе нуждающиеся в замене | км | 1,8 |
| 3 | Заменено водопроводных сетей за последние 3 года | км | 0,32 |

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: полиэтилен, сталь, принят на основании п.8.21. СНиП 2.04.02-84.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблицах 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Характеристика сетей водоснабжения

| Участок сетей ХВС | Протяжённость, м | Диаметр, мм | Материал | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от скважин 1,2 до ТК-1 | 55 | 150 | сталь | 10% |
|  | 55 | 100 |  |  |
| от ТК-1 до ТК-2 | 2х45 | 150 | сталь | 50% |
| от ТК-2 до ТК-3 | 2х95 | 150 | сталь | 80% |
| от ТК-3 до ТК-4 | 2х102 | 150 | сталь | 100% |
| от ТК-4 до ТК-5 | 2х55 | 150 | полиэтилен | 10% |
| от ТК-5 до ТК-6 | 2х120 | 150 | полиэтилен | 20% |
| от ТК-1 до ТК-7 | 105 | 100 | сталь | 100% |
| от ТК-6 до ВК-1 | 105 | 150 | сталь | 30% |
|  | 105 | 100 | сталь | 30% |
| от ТК-1 до скв. №3 | 2х600 | 63 | полиэтилен | 40% |
| пожарное кольцо по ул. Солнечная, ул. Кедровая, ул. Дорожная | 693 | 150 | сталь | 100% |
| от ТК-2 до ж/д Проулок, 2 | 65 | 32 | пластик | 2% |
| от ТК-2 до ж/д Дорожная, 6 | 80 | 32 | пластик | 50% |
| от ТК-6 до ж/д Солнечная, 11 | 130 | 50 | сталь | 40% |

Централизованная система выполнена закольцованной схемой. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,4 км. Средний износ системы составляет 70%. Основной удельный вес трубопроводов исполнен из стали – 50,5%, 
из полиэтилена – 45,2%. Половина системы выполнена в диаметре 150мм.

Рис. 1.1. Удельный вес видов материалов трубопроводов

На большинстве участках сетей диаметры водопроводов не соответствуют техническим нормам, что нарушает гидравлический режим и снижает качество снабжения водой конечных потребителей.

Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб. На них не образуется различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Сельского поселения Лемпино

Анализ технических и технологических проблем в использовании ресурсов поверхностных источников показал, что подземные источники водоснабжения Поселения обладают достаточным запасом водных ресурсов для обеспечения роста водопотребления.

Для обеспечения возрастающих требований к качеству питьевой воды и улучшению ее органолептических свойств при имеющейся тенденции к ухудшению качественных параметров сырой воды должно быть предусмотрено включение в схему водоснабжения дополнительной ступени очистки – озонирования воды и ее фильтрации с использованием угольных фильтров.

Важным элементом, обеспечивающим качество воды, является организация ЗСО источников питьевого водоснабжения (водных объектов), трактов подачи воды, аккумулирующих емкостей.

Анализ технических и технологических проблем системы подачи и распределения воды показал, что износ сетей водопровода составляет от 50 до 100 процентов. Необходимо проводить работы по замене и реновации сетей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

ЦС горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Поселения отсутствует.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП) в сантиметрах для Поселения составляет в зависимости от вида почв 180-200 см

Поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В соответствии с Постановлением Администрации Сельского поселения Лемпино передала в оперативное управление объекты централизованной системы водоснабжения ПМУП «УТВС» на неопределенный срок.

Предприятие эксплуатирует сети, водозаборные сооружения, пожарные гидранты.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития ЦСВ, расположенных на территории Поселения, являются:

- качественное, бесперебойное предоставление услуг потребителям;

- предоставление возможности подключения к ЦСВ объектов капитального строительства;

- плановое развитие, совершенствование ЦСВ.

Основными задачами, решение которых предусмотрено в схеме водоснабжения до 2027 года, являются:

- установка технически совершенных технологий водоподготовки при производстве питьевой воды с забором воды из подземного источника водоснабжения в целях обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация систем подачи и распределения воды в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство новых и сохранение существующих систем водоснабжения с использованием подземных источников водоснабжения в целях обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды;

- замена запорной арматуры водопроводной сети (в том числе пожарных гидрантов) в целях обеспечения исправного технического состояния водопроводной сети, бесперебойной подачи воды потребителям (в том числе на нужды пожаротушения);

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Поселения.

По состоянию на начало 2017 г. общий объем жилищного фонда сельского поселения составил порядка 9,2тыс. м2, в среднем 18 м2 на одного жителя. Большая часть жилищного фонда представлена частным жилфондом. Средний размер жилого дома 47 м2.

На расчетный срок расчет объемов нового жилищного строительства осуществлен на проектное население 553 человек и уровень перспективной обеспеченности 30 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. На первую очередь принимается численность населения 529 человек и 23,2 м2/чел. общей площади. В связи с неактивной миграцией населения за пределы сельского поселения, предусматривается незначительное увеличение жилищного фонда. В целом произойдет существенное обновление жилищного фонда. На расчетный срок планируется существенное увеличение средней площади жилого дома, так как при росте показателя обеспеченности до 30 м2/чел. и среднем размере семьи не менее 3 человек площадь дома должна составлять 90 м2.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Поселения в таблице 2.1.1. представлено изменение основных показателей развития территории.

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01.2017г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилой фонд, в том числе | тыс.м.кв. | 9,29 | 9,79 | 10,29 | 10,79 | 11,29 | 11,79 | 14,25 |
| 1.1 | МКД | тыс.м.кв. | 3,24 | 3,84 | 4,44 | 5,04 | 5,64 | 6,24 | 6,24 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома | тыс.м.кв. | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 9,05 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилой фонд. | тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требуемый жилой фонд для достижения обеспеченности на уровне 28м.кв./чел. | тыс.м.кв. | 13,16 | 13,27 | 13,37 | 13,48 | 13,59 | 13,69 | 14,25 |
| 5 | Новое строительство для достижения обеспеченности на уровне 28м.кв./чел. | тыс.м.кв. | 3,87 | 3,48 | 3,08 | 2,69 | 2,30 | 1,90 | 0,00 |
| 6 | Обеспеченность жильём | м.кв./чел. | 19,77 | 20,66 | 21,55 | 22,42 | 23,27 | 24,11 | 28,00 |
| 7 | Численность постоянного населения | человек | 470 | 474 | 478 | 481 | 485 | 489 | 509 |

Рис. 2.1. Прогноз застройки сельского поселения

Генеральным планом развития Поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения путем:

Мероприятия на первую очередь:

- разработать ПСД на выполнение работ по установке водоочистительной установки;

- осуществить реконструкцию 20% водопровода от общей протяженности;

- организовать ЗСО на артезианских скважинах;

- разработать проект по организации отдельной системы наружного противопожарного водоснабжения;

- предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

Мероприятия на вторую очередь:

- строительство водоочистительной установки;

- строительство отдельной системы наружного противопожарного водоснабжения;

- строительство новых водозаборных сооружений;

- строительство насосной станции;

- осуществить реконструкцию 60% водопровода от общей протяженности;

- строительство системы закрытого горячего водоснабжения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Вводы в объекты капитального строительства производить от полиэтиленовых магистральных трубопроводов Ду=32 мм. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям должна быть установлена запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром 100-150 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел. Современное техническое состояние водозаборных сооружений в основном удовлетворительное.

При оборудовании новых водозаборов необходимо организовать зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. ЗСО должны быть организованны в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Сельского поселения Лемпино

В соответствии с документами территориального планирования Сельского поселения Лемпино проектом предусмотрен следующие сценарные планы развития системы водоснабжения:

Сценарный план увеличения водопотребления на 15 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 20,5 тыс. м3/год.

Сценарный план увеличения водопотребления на 30 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 23,27 тыс. м3/год.

Сценарный план уменьшения водопотребления на 25 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 15,25 тыс. м3/год.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Вся вода, поданная для реализации в сельское поселение населению, бюджетным учреждениям и прочим организациям, учитывается расходомерами, установленными на источниках водоснабжения. Расходомеры установлены также на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения на котельной для учета потребления воды на ГВС потребителей из открытой системы теплоснабжения.

Общий баланс подачи и реализации воды на территории Поселения, приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2016 год, тыс. м3/год

| Потребители | Единицы измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | тыс. м3/год | 3,08 | 1,43 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,08 | 0,23 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 0,49 | 0,02 |
| Итого: | тыс. м3/год | 5,66 | 1,69 |
|  |  | 7,3 |
| На собственные нужды предприятия | тыс. м3/год | 3,3 |
| Потери | тыс. м3/год | 7,1 |
| Всего: | тыс. м3/год | 17,9 |

Основным потребителем является категория «население» - объем потребления 4,51 тыс. м3/год. Потери составляют 7,1 тыс. м3/год.

Рис. 3.1. Распределение объема по потребителям, тыс. м3

Основным потребителем холодной воды в Поселении является население, поэтому сезонное уменьшение объёмов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения водопотребления.

Водопотребление в летние месяцы падает примерно на 30% за счет отсутствия горячего водоснабжения и за счет отпускного периода.

Снижение водопотребления возможно при установке приборов учета и экономии воды населением; снижении непроизводственных потерь; за счет оперативного устранения аварийных ситуаций на водопроводе; при миграционных процессах - часть людей работают вахтовым методом, студенты проживают в других городах.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить.

Полезные расходы:

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

Организационно - учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций первого подъема.

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам

Фактический баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам совпадает с общим балансом подачи и реализации воды за 2016 год представленный в таблице 3.1.1.

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Сельского поселения Лемпино

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей Поселения, представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Потребление воды по отдельным видам потребителей Поселения, м3/сут

| Потребители | Единицы измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | м3/сут | 8,4 | 3,9 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 5,7 | 0,6 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,3 | 0,1 |
| Итого: | м3/сут | 15,5 | 4,6 |
|  |  | 20,0 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 9,0 |
| Потери | м3/сут | 19,5 |
| Всего: | м3/сут | 49,0 |

Основными потребителями воды является население - 42%, бюджетные организации - 28,49% от общего объема водоснабжения. Потери составляют - 46%.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №22-нп от 11.11.2013г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ» (с изменениями на: 29.06.2017г.).

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях представлены в таблице 3.4.1. Нормативы потребления для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, использующих воду из водоразборных колонок представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив ХВС | Норматив ГВС | Норматив ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления. |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,718 | 1,076 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,155 | 2,002 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 7,014 |  | 7,014 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 |  | 6,089 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 5,323 |  | 5,323 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,708 |  | 4,708 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,719 |  | 4,719 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,793 |  | 3,793 |
| Жилые дома с водоснабжением, с централизованным холодным водоснабжением автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 |  | 3,474 |
| Жилые дома с водоснабжением, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,178 |  | 3,178 |
| Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации | 1,641 | - | - |

Таблица 3.4.2.

Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, использующих воду из водоразборных колонок, м3 на чел.

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив ХВС | Норматив ГВС | Норматив ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоразборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице) | 1,216 |  |  |
| Водоразборные колонки, краны, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом) | 1,824 |  |  |

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Данные по состоянию учета водопотребления представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Данные по состоянию учета водопотребления

| Вид услуги | Число жителей, которые рассчитываются по приборам учета (чел.) | Число жителей, которые рассчитываются по нормативу (чел.) | Всего подключено к централизованной системе водоснабжения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 01.10.2017 | 2016 г. | 01.10.2017 | 2016 г. | 01.10.2017 |
| ХВС | 141 | 145 | 17 | 17 | 158 | 162 |
| ГВС | 131 | 138 | 38 | 27 | 169 | 165 |
| Водоразборные колонки (ХВС в летний период) |  |  | 32 | 30 |  |  |

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время отсутствует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рис. 3.2. Оснащенность индивидуальными приборами учета

Состояние на 01.01.2017г., наличие общедомовых приборов учета ХВС в МКД составляет 0%. Оснащенность бюджетной сферы составляет – 100%.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Сельского поселения Лемпино

Объемы допустимого забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются договором водопользования с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Увеличение забора воды из поверхностных источников допускается при соответствующем обосновании и подтверждающих документах. При этом обязательно переоформляется договор водопользования.

Аккумулирование питьевой воды в пределах Поселка не осуществляется - водонапорные башни отсутствуют.

Дефицит производственной мощности на подземных водозаборах сельского поселения Лемпино отсутствует.

Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды

В таблицах 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные и максимально суточные), планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также исходя из текущего объема потребления состава и структуры застройки. Для застройки зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, как существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2 х этажей и выше.

Схемой водоснабжения определены расчетные среднесуточные расходы воды и расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определены с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения режим работы предприятий, степени благоустройства зданий.

Qсут. max =Kсут.max*Qсут

Qсут. min =Kсут.min*Qсут

Kсут. max =1,1;

Kсут.min=0,7.

Сценарный план увеличения водопотребления на 15 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 20,5 тыс. м3/год.

Таблица 3.7.1.

Сценарный план прироста водопотребления на 15 % к общему объему

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | м3/сут | 9,70 | 4,51 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 6,55 | 0,72 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,54 | 0,06 |
| Итого: | м3/сут | 17,83 | 5,32 |
|  |  | 23,00 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 10,35 |
| Потери | м3/сут | 22,43 |
| Всего: | м3/сут | 56,35 |

Таблица 3.7.2.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2027 года

| Годы | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. С учетом K=0,7. | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. С учетом K=1,1. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 49,0 | 34,3 | 53,9 |
| 2018 | 49,735 | 34,8145 | 54,7085 |
| 2019 | 50,47 | 35,329 | 55,517 |
| 2020 | 51,205 | 35,8435 | 56,3255 |
| 2021 | 51,94 | 36,358 | 57,134 |
| 2022 | 52,675 | 36,8725 | 57,9425 |
| 2023 | 53,41 | 37,387 | 58,751 |
| 2024 | 54,145 | 37,9015 | 59,5595 |
| 2025 | 54,88 | 38,416 | 60,368 |
| 2026 | 55,615 | 38,9305 | 61,1765 |
| 2027 | 56,35 | 39,445 | 61,985 |

Сценарный план увеличения водопотребления на 30 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 23,25 тыс. м3/год.

Таблица 3.7.3.

Сценарный план прироста водопотребления на 30 % к общему объему

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | м3/сут | 10,97 | 5,09 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 7,41 | 0,82 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,75 | 0,07 |
| Итого: | м3/сут | 20,00 | 6,00 |
|  |  | 26,00 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 11,70 |
| Потери | м3/сут | 25,35 |
| Всего: | м3/сут | 63,70 |

Таблица 3.7.4.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2027года

| Годы | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. С учетом K=0,7. | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. С учетом K=1,1. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 49 | 34,3 | 53,9 |
| 2018 | 50,47 | 34,8145 | 54,7085 |
| 2019 | 51,94 | 35,329 | 55,517 |
| 2020 | 53,41 | 35,8435 | 56,3255 |
| 2021 | 54,88 | 36,358 | 57,134 |
| 2022 | 56,35 | 36,8725 | 57,9425 |
| 2023 | 57,82 | 37,387 | 58,751 |
| 2024 | 59,29 | 37,9015 | 59,5595 |
| 2025 | 60,76 | 38,416 | 60,368 |
| 2026 | 62,23 | 38,9305 | 61,1765 |
| 2027 | 63,7 | 39,445 | 61,985 |

Сценарный план уменьшения водопотребления на 25 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 15,20 тыс. м3/год.

Таблица 3.7.5.

Сценарный план сокращение водопотребления на 25 % к общему объему

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | м3/сут | 7,17 | 3,33 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 4,84 | 0,54 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,14 | 0,05 |
| Итого: | м3/сут | 13,18 | 3,82 |
|  |  | 17,00 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 7,65 |
| Потери | м3/сут | 16,58 |
| Всего: | м3/сут | 41,65 |

Таблица 3.7.6.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2027года

| Годы | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. С учетом K=0,7. | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. С учетом K=1,1. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 49 | 34,3 | 53,9 |
| 2018 | 48,265 | 34,8145 | 54,7085 |
| 2019 | 47,53 | 35,329 | 55,517 |
| 2020 | 46,795 | 35,8435 | 56,3255 |
| 2021 | 46,06 | 36,358 | 57,134 |
| 2022 | 45,325 | 36,8725 | 57,9425 |
| 2023 | 44,59 | 37,387 | 58,751 |
| 2024 | 43,855 | 37,9015 | 59,5595 |
| 2025 | 43,12 | 38,416 | 60,368 |
| 2026 | 42,385 | 38,9305 | 61,1765 |
| 2027 | 41,65 | 39,445 | 61,985 |

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

ЦСВ горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Поселения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,1, и составляет 53,9 м3/сут.

Фактическое потребление воды на 2016 год составляет 17,9 тыс. м3. Ожидаемый объем потребления воды, в том числе ГВС планируется в составе трех сценариев развития территории и составляет:

Сценарный план увеличения водопотребления на 15 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 20,5 тыс. м3/год.

Сценарный план увеличения водопотребления на 30 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 23,27 тыс. м3/год.

Сценарный план уменьшения водопотребления на 25 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 15,25 тыс. м3/год.

Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды

На территории Сельского поселения Лемпино централизованное водоснабжение осуществляется только на территории поселка Лемпино, что является 100%-м потреблением воды в общем удельном весе.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 3.11.1,3.11.2.,3.11.3.

Таблица 3.11.1

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Первый сценарный план

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | Тыс. м3/сут | 17,71 | 8,22 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/сут | 11,96 | 1,32 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/сут | 2,82 | 0,12 |
| Итого: | Тыс. м3/сут | 32,55 | 9,72 |
|  |  | 8,40 |
| На собственные нужды предприятия | Тыс. м3/сут | 3,78 |
| Потери | Тыс. м3/сут | 8,19 |
| Всего: | Тыс. м3/сут | 20,57 |

Таблица 3.11.2

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Второй сценарный план

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | Тыс. м3/сут | 20,02 | 9,30 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/сут | 13,52 | 1,50 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/сут | 3,19 | 0,13 |
| Итого: | Тыс. м3/сут | 36,79 | 10,99 |
|  |  | 9,49 |
| На собственные нужды предприятия | Тыс. м3/сут | 4,27 |
| Потери | Тыс. м3/сут | 9,25 |
| Всего: | Тыс. м3/сут | 23,25 |

Таблица 3.11.3

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Третий сценарный план

| Потребители | Единицы измерения | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода |
| Население | Тыс. м3/сут | 13,09 | 6,08 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/сут | 8,84 | 0,98 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/сут | 2,08 | 0,09 |
| Итого: | Тыс. м3/сут | 24,06 | 7,18 |
|  |  | 6,21 |
| На собственные нужды предприятия | Тыс. м3/сут | 2,79 |
| Потери | Тыс. м3/сут | 6,05 |
| Всего: | Тыс. м3/сут | 15,20 |

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактическое значение технологических потерь воды на 2016 год составляет 7,1 тыс. м3. На расчетный срок до 2027 года планируется снижение потерь воды, при выполнении Планируемых мероприятий по модернизации и реконструкции сетей водоснабжения и установки приборов учета.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 3.11.1,3.11.2.,3.11.3. Баланс водоотведения будет соответствовать расчётным показателям системы водоснабжения.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Лемпино, ПМУП «УТВС» на 01.01.2017г может гарантированно подать 1200м3/сутки хозяйственно-питьевой воды.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, в 2027 году потребность в питьевой воде должна составить примерно 40-60 м3/сут.

Однако, артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям, норматив по железу превышен в 27,5 раз.

Строительство куста новых артезианских скважин необходимо также из-за несоответствия нормативным документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин.

При принятии решения о новом строительстве артезианских скважин учтён также износ оборудования существующих артезианских скважин (фактический срок службы - 26 лет при нормативном 10-20лет),

Мероприятия по строительству новых сооружений водоснабжения направлены на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании вышеперечисленного статус ЕГО присвоен ПМУП «УТВС» для централизованной системы холодного водоснабжения, входящей в состав Поселения в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Лемпино от 14.03.2013г. № 17 «О назначении гарантирующей организации».

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемы водоснабжения является основным документом для формирования программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Лемпино.

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», для организации проектов рассматриваются следующие варианты:

проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Лемпино» целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

проекты, реализуемые действующими на территории Поселения организациями – для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов.

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное финансовое положение существующих организаций, что влечет за собой дополнительные затраты времени и средств на нормализацию производственных процессов, также необходимость осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скорости выполнения работ по программе.

В качестве альтернативы первой организационной форме можно применять вторую организационную форму:

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости.

Осуществление данных мероприятий потребует создания инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу после проведения конкурсных процедур, появляется возможность осуществления мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется время для получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучение персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика программы.

К недостатку данного варианта можно отнести низкую заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий.

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных:

на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования сельского жилища; - обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно- питьевые и производственные водопроводы Поселения следует относить к 1 категории (менее 1 тыс. жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей). Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.

При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что надлежит:

централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;

для сохраняемых на расчетный период населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, и строительству ЦСВ сельского поселения Лемпино планируется в два этапа: первый - с 2018 по 2022 гг и второй- с 2023 по 2027гг.

При выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться принципа унификации. Это позволит снизить складской резерв запасных частей. Информация по рекомендуемому оборудованию приводится в качестве примера и не является рекламой. При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему управления объектами водоснабжения.

Источники водоснабжения:

Вновь возводимые и реконструируемые водозаборные сооружения (ВЗС), водоочистные сооружения (ВОС) и насосные станции (НС) рекомендуются блочно-модульного исполнения, имеющие высокий уровень заводской сборки.

Применение в качестве надкаптажных помещений БНС (блочных насосных станций) позволяет выполнить оперативный перенос БНС на другую, например, новую, скважину, или убрать помещение при выполнении работ по промывке и ремонте скважины. В БНС необходимо предусмотреть вентиляцию (для предотвращения образования конденсата); освещение; розетку на 220В; локальный обогрев электрооборудования и трубопроводов. Конструкцией БНС должен быть предусмотрен съёмный люк на крыше для демонтажа насоса. Каркас БНС рекомендуется выполнить из «сендвич» панелей с усиленным каркасом и таким образом, чтобы была возможность использовать переносную электрическую лебёдку и соответствующие переносные траверсы для замены глубинного насоса. Применение описанных конструктивных усовершенствований позволит отказаться при замене насоса от автокрана, ускорит, удешевит и облегчит процесс замены насоса. А все приспособления (лебёдки, траверсы и т.д.) можно легко доставить к скважине на автомобиле УАЗ («буханка»).

Для сетей из полиэтиленовых труб, имеющих относительно небольшую протяжённость и при высоком качестве подземных вод для обеззараживания рекомендуется использование ультрафиолетовых ламп. При низком качестве исходной воды и большой протяжённости сетей (более 2 км) рекомендуется использование диоксид-хлора с применением установок типа ДХ. Для обезжелезивания рекомендуется использовать безреагентный аэрационный метод обезжелезивания на базе фильтров «Кристалл НК». Технология очистки воды должна уточняться при разработке проекта ВОС.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопроводных сетей хозяйственно-питьевого потребления устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Указанные зоны включают зоны источника водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-защитную полосу водоводов. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются проектом в соответствии с требованиями.

Сети:

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения рекомендуется использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая». Способ прокладки сетей - подземный.

Достоинства полимерных труб: гарантированный срок службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, относительно низкие риски вторичного загрязнения воды, малый коэффициент гидравлического сопротивления. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости.

В качестве запорных устройств рекомендуется использовать секторные затворы и шаровые краны. Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления (санация трубопроводов);

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети - участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование электронной модели для управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов систем водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения частотного электропривода для насосов;

- автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

- применения устройств плавного пуска для насосов;

- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

- оперативной обработки информации.

- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надёжности водоснабжения в целом.

Технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения и эффекта от внедрения мероприятий по энергосбережению необходимо предусмотреть приборный учёт:

- технический учёт воды, добытой из скважины;

- технический учёт воды, принимаемой на ВОС;

- технический учёт воды, подаваемой в сеть;

- технический учёт воды, используемой на технологические нужды ВОС;

- коммерческий учёт электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

- технический учёт электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно - водоподготовка и НС 2-ого подъёма; отдельно - глубинные насосы 1-ого подъёма).

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании утвержденного генерального плана Сельского поселения Лемпино для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | По годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| 1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до ТК-4 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2019 | 2019 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, пожарное кольцо | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | - | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-2 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до скв. №3 | Диаметр | мм | 63 | 63 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,21 | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-2 до ТК-3 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство отдельной ветки для системы наружного пожаротушения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2019 | 2020 | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, планируемая застройка | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | Оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, в том числе разработка проекта ЗСО и утверждения запасов подземных вод. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ограждение первого пояса ЗСО, скважины №1,2 | с. Лемпино | Количество | ед | 2 | 2 | 2018 | 2018 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство артезианских скважин, 4 ед. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2022 | - | - | - | 7,75 | 7,75 | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка ПИР и ПСД на строительство артезианских скважин | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проектирование и строительство блочной НС 1-ого подъёма с РЧВ и с системой обеззараживания диоксид-хлором ДХ | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | 8,20 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка ПИР и ПСД на установку блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | - | 11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов сельского поселения согласно Генерального плана.

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Мероприятия по сокращению потерь воды при транспортировке:

- Разработка проекта и реконструкции водопроводных сетей.

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно генплана:

- Разработка проекта и реконструкции водопроводных сетей;

- Строительство блочно-модульных водопроводных очистных сооружений.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по вновь строящихся, реконструируемых объектах представлены в таблице 4.1. Предложения по выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения направлены на действующие артезианские скважины.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

В планах оснастить население ИПУ к 2020 году до 100%.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети.

Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых водозаборных сооружений, включающих насосную станцию и блочные очистные сооружения на территории Поселения оптимально в районе новых артезианских скважин, в 400 м к юго-востоку от ТК-6.

Размещение новых водозаборных сооружений в этом месте позволяет обеспечить необходимую по нормативным документам зону санитарной охраны (ЗСО), согласованную и утверждённую в установленном порядке.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границы Сельского поселения Лемпино.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг водозаборов должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

проживание людей;

содержание и выпас скота и птиц;

строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

сокращение использования пресных поверхностных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

проведение ежегодного профилактического ремонта;

вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения поверхностных вод;

в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в накопительные резервуары. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в сельском поселении отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

На основании данных Сельского поселения Лемпино, невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения. Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам. Капитальные вложения определены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Капитальные вложения

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | в том числе по годам | 2022-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| 1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до ТК-4 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2019 | 2019 | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, пожарное кольцо | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-2 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до скв. №3 | Диаметр | мм | 63 | 63 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-2 до ТК-3 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 9 | Строительство отдельной ветки для системы наружного пожаротушения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2019 | 2020 | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | 0,00 |
| 10 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, планируемая застройка | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | Оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, в том числе разработка проекта ЗСО и утверждения запасов подземных вод. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Ограждение первого пояса ЗСО, скважины №1,2 | с. Лемпино | Количество | ед | 2 | 2 | 2018 | 2018 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство артезианских скважин, 4 ед. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2022 | - | - | - | 7,75 | 7,75 | - | 15,50 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 2,33 | 2,33 | - | 4,65 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 5,43 | 5,43 | - | 10,85 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Разработка ПИР и ПСД на строительство артезианских скважин | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Проектировние и строительство блочной НС 1-ого подъёма с РЧВ и с системой обеззараживания диоксид-хлором ДХ | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | 8,20 | - | 8,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 2,46 | - | 2,46 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5,74 | - | 5,74 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Разработка ПИР и ПСД на установку блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | - | 11,20 | - | - | - | - | 11,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,36 | - | - | - | - | 3,36 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | 7,84 | - | - | - | - | 7,84 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования

| Наименование | Годы реализации мероприятий |
| --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный и районный бюджет | 18,56 | 0,90 | 8,76 | 7,16 | - | - | - |
| Плата за подключение | 17,05 | - | - | - | - | - | 17,05 |
| Всего по группе 1 | 35,61 | 0,90 | 8,76 | 7,16 | - | - | 17,05 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Окружной бюджет | 10,47 | - | 3,36 | - | 2,33 | 4,79 | - |
| Местный и районный бюджет | 25,88 | 0,70 | 7,84 | 0,60 | 5,58 | 11,17 | - |
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | 36,35 | 0,70 | 11,20 | 0,60 | 7,90 | 15,95 | - |
| ВСЕГО | 71,96 | 1,60 | 19,96 | 7,76 | 7,90 | 15,95 | 17,05 |

аблица 6.2.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. от 13.12.2016г.) к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

В таблице 7.1. представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В таблице 7.2 представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

В таблице 7.3. представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

Таблица 7.1

Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Прогнозное значение | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Показатели качества питьевой воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
| доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 43 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой сеть | кВт.ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ПМУП «УТВС» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Администрацией сельского поселения Лемпино, осуществляющей полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения Лемпино.

Перечень объектов движимого имущества, подлежащих включению в специальный

Реестр бесхозяйного имущества по состоянию на 2017 г. представлен 
в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Перечень объектов движимого имущества, подлежащих включению в специальный реестр бесхозяйного имущества

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети тепловодоснабжения здания клуба ул.Дорожная | п.м. | 115 |
| 2 | Хозяйственно-противопожарный водовод ул.Дорожная, Солнечная, Кедровая | п.м. | 1900 |
| 3 | Пожарный гидрант ул.Промышленная, 1 | шт. | 1 |
| 4 | Пожарный гидрант ул.Дорожная, 1, 2а, 2б, 4, 8, 11 | шт. | 6 |
| 5 | Пожарный гидрант ул.Солнечная, 14 | шт. | 1 |
| 6 | Пожарный кран ул.Солнечная, 16 | шт. | 1 |
| 7 | Пожарный гидрант ул.Кедровая, 19 | шт. | 1 |
| 8 | Пожарный кран ул.Кедровая, 17 | шт. | 1 |
| 9 | Пожарный водоём 50 м2, ул.Кедровая, 19 | шт. | 1 |
| 10 | Водопроводные сети ул.Дорожная, Советская, Южная, Северная (полиэтилен) | п.м. | неизвестно |

ГЛАВА 2

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО» НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

1.	Существующее положение в сфере водоотведения Сельского поселения Лемпино

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения Лемпино и деление территории Сельского поселения Лемпино на эксплуатационные зоны

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и септики, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на КОС «Приразломного месторождения» АО «РН-Юганскнефтегаз».

Вывозом занимается, подведомственная Администрации сельского поселения Лемпино МКУ АХС «Север». На балансе предприятия состоит автомобиль-вакуумный Камаз 10м3.

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельского поселения система водоотведения децентрализованная.

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и септики, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на КОС «Приразломного месторождения» АО «РН-Юганскнефтегаз».

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная. Канализационные коллекторы и сети, сооружения отсутствуют.

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

1.8.	Описание территорий Сельского поселения Лемпино, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы Сельского поселения Лемпино

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная. Отсутствие канализационных очистных сооружений негативно сказывается на экологической обстановке сельского поселения.

Основными из важнейших проблем канализационного хозяйства в настоящее время являются:

- отсутствие централизованной хозбытовой канализации, наличие большого количества выгребов на территории поселения;

- поступление загрязняющих веществ из выгребов в окружающую среду.

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, соответствует расходу хозпитьевой и технической воды, поступающей потребителю за вычетом технологических потерь воды.

Приборы учёта объёма стоков не установлены. Расчетный баланс представлен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1.

Расчетный баланс водоотведения

| Потребители | Единицы измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| Население | тыс. м3/год | 4,51 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,31 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 0,51 |
| Итого: | тыс. м3/год | 7,35 |
| На собственные нужды предприятия | тыс. м3/год | 3,3 |
| Всего: | тыс. м3/год | 10,65 |

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

Неорганизованным стоком, поступающим в выгребные ямы системы хозбытовой канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега.

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока не предоставлены.

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим расчетным методом, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Здания, строения, сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Сельского поселения Лемпино

Сценарный план увеличения водопотребления на 15 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 12,2 тыс. м3/год.

Таблица 2.5.1.

Сценарный план прироста водопотребления на 15 % к общему объему

| Потребители | Единицы измерения | 2027 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| Население | м3/сут | 14,20959 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 7,278082 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,606849 |
| Итого: | м3/сут | 23,15753 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 10,39726 |
| Всего: | м3/сут | 33,55479 |

Сценарный план увеличения водопотребления на 30 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 13,84 тыс. м3/год.

Таблица 2.5.2.

Сценарный план прироста водопотребления на 30 % к общему объему

| Потребители | Единицы измерения | 2027 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| Население | м3/сут | 16,06301 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 8,227397 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,816438 |
| Итого: | м3/сут | 26,17808 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 11,75342 |
| Всего: | м3/сут | 37,93151 |

Сценарный план уменьшения водопотребления на 25 %, к общему объему на территориях Поселения.

Водопотребление на расчетный срок до 2027 года составит:

- водопотребление – 7,98 тыс. м3/год.

Таблица 2.5.3.

Сценарный план сокращение водопотребления на 25 % к общему объему

| Единицы измерения | Единицы измерения | 2027 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| Население | м3/сут | 9,267123 |
| Бюджетные организации | м3/сут | 4,746575 |
| Прочие потребители | м3/сут | 1,047945 |
| Итого: | м3/сут | 15,10274 |
| На собственные нужды предприятия | м3/сут | 6,780822 |
| Всего: | м3/сут | 21,88356 |

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

3.	Прогноз объема сточных вод

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

На 01.01.2017г с сельского поселения ассенизаторская машина вывозит до 20м3/сут сточных вод. Ожидаемое поступление описано в сценарных планах Раздела 2.

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

В соответствии с расчетным объемом сточных вод необходим поэтапный вод производственных мощностей:

Первый этап строительства:

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 20м3/сут;

Второй этап строительства:

- увеличение производственной мощности канализационных очистных сооружений до 50 м3/сут.

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Сельского поселения Лемпино система водоотведения децентрализованная.

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Сельского поселения Лемпино на период до 2027 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство канализационной сети;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

При перспективном развитии поселения необходимо произвести технико-экономический расчёт выбора оптимального варианта развития системы водоотведения сельского поселения Лемпино.

Первый этап строительства:

- разработка проектно-сметной документации;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 20м3/сут;

- строительство канализационных сетей;

- установка герметичных и современных накопительных септиков на территориях индивидуальной застройки.

Второй этап строительства:

- увеличение производственной мощности канализационных очистных сооружений до 50 м3/сут.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Канализационные очистные сооружения в с. Лемпино отсутствуют, необходимо строительство очистных сооружений для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Для подключения существующих и перспективных потребителей планируется построить канализационные сети протяженностью 900 м.

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Планируемые к строительству объекты не имеют централизованного водоотведения. Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

В схеме водоотведения сельском поселении Лемпино планируется провести новое строительство сетей водоотведения диаметром 150 мм, сети протяженностью 900 м.

Стоимость планируемого мероприятия в ценах 2017 года составила 7 898 тыс. рублей.

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На территории Поселения отсутствуют объекты централизованной системы водоотведения.

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения Лемпино, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети.

Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории необходимо производить в соответствии с документами территориального планирования.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбреженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | - |
| Земледельческие поля орошения | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3/сут следует принимать 100 м.

Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.

Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.

Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций – 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава, свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены Генеральным планом.

На графической схеме определено место организации ЛОС.

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

увеличение объемов сточных вод;

увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При планировании мероприятий по застройке объектов на территории должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ). Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов, являются:

отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

недостаточное количество общественных туалетов;

недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения в населенных пунктах, сброс жидких отходов от жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Своевременная реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду в целом.

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоотведения может быть сформирован определенный объем строительства отдельных объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам. Капитальные вложения определены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоотведения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоотведения | п. Лепино, от проектируемых КОС к р. Большой Салым | Диаметр | мм | 0 | 150 | 2019 | 2019 | 1,89 |  | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства потребителей |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоотведения |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства потребителей |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |  |
| Собственные средства потребителей |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка автономные септики на территориях индивидуальной застройки | с. Лемпино | Количество | ед | 80 | 80 | 2019 | 2025 | 1,60 |  | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | 1,60 |  |
| Собственные средства потребителей |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | 1,60 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Увеличение производственной мощности локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 4,00 |  | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства потребителей |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Общие капитальные вложения представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Общие капитальные вложения

| Наименование | Годы реализации мероприятий |
| --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоотведения |
| Собственные средства потребителей | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный и районный бюджет | 1,89 | - | 1,89 | - | - | - | - |
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | 1,89 | - | 1,89 | - | - | - | - |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоотведения |
| Собственные средства потребителей | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 1,60 | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,91 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный и районный бюджет | 7,60 | 0,10 | 3,50 | - | - | - | 4,00 |
| Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | 9,20 | 0,10 | 3,50 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,91 |
| ВСЕГО | 11,09 | 0,10 | 5,39 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,91 |

блица 6.2.

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

На территории Поселения система водоотведения децентрализованная. Фактические показатели отсутствуют.

8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Поселения система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.